<공유기 2대를 연결하는 방법>

공유기에 공유기를 다시 연결하는 방법은 일단 좋지 않은 방법입니다.

하지만 필요에 따라서 공유기 2개를 연결하여 사용하여야 하는 경우에는 아래와 같은 방법으로 하시면 됩니다.

공유기2개를 연결하게 되면 일반적으로 공유기의 내부 IP 주소가 같거나 비슷하기 때문에 충돌이 되어 문제가 발생하는 것입니다. 이를 해결하는 방법으로 하단에 있는 공유기의 내부 IP주소를 변경하여 줌으로써 문제를 해결할 수 있습니다.

공유기 A밑에 공유기 B를 설치한다고 했을 때….

공유기 B의 내부 IP주소를 변경하여 주면 되겠습니다.

1. 컴퓨터를 끄고, 공유기 B와 컴퓨터를 단독으로 연결합니다.
(공유기 B의WAN에는 연결하지 말아야 합니다. )

2. 공유기 B 에 전원을 넣고 컴퓨터를 켜고, 다음과 같이 인터넷 익스플로러를 실행합니다.

3. 그림과 같이 공유기의 게이트웨이 값을 입력후 엔터키를 누릅니다
      (NEXT-815V PRO +  (  192.168.10.1)
      (NEXT-915V PRO +  (  192.168.10.1)
      (NEXT-WR54G       (  192.168.10.1)
      (NEXT-WR640 MIMO  (  192.168.100.1)

4. 다음과 같이 설정마법사가 보이면 "설정 마법사"을 닫습니다.

5. 다음과 같이 "기본설정"  ( "내부LAN설정"을 차례로 클릭합니다.

6. 다음과 같이

- "내부 IP 주소"를 원하는 값으로 변경합니다.
 -- 예를 들어서 123.123.123.1과 같이 변경을 하시면 되겠습니다.
 -- 특별한 경우가 아니면 4칸을 모두 변경하시기 바랍니다.

- "변 경"를 클릭합니다.

- "설정저장"를 클릭합니다.

7. 설정저장이 되었으면, 컴퓨터를 종료하고, 공유기의 전원을 끕니다.

8. 공유기 A 에서 나온 랜선을  공유기 B 의 WAN에 연결합니다.

9. 공유기 B 의 LAN포트에 컴퓨터들을 연결하고 합니다.

9. 공유기 B 에 전원을 넣고, 컴퓨터를 켭니다.

10. 설정이 완료되었습니다.