<공유기를 허브로 사용하기>

공유기B를 가지고 있다고 했을 때,

이 공유기B를 공유기가 아닌 허브로만 사용하기를 원한다면 다음과 같은 조치를 하시면 됩니다.

1. 컴퓨터를 끄고, 공유기B 와 컴퓨터를 단독으로 연결합니다.
(공유기의WAN에는 연결하지 말아야 합니다. )

2. 공유기 B 에 전원을 넣고, 컴퓨터를 켜고, 다음과 같이 인터넷 익스플로러를 실행합니다.

3. 그림과 같이 공유기B의 게이트웨이 값을 입력후 엔터키를 누릅니다
      (NEXT-815V PRO +  (  192.168.10.1)
      (NEXT-915V PRO +  (  192.168.10.1)
      (NEXT-WR54G       (  192.168.10.1)
      (NEXT-WR640 MIMO  (  192.168.100.1)

4. 다음과 같이 설정마법사가 보이면 "설정 마법사"을 닫습니다.

5. 다음과 같이 "기본설정"  ( "내부LAN설정"을 차례로 클릭합니다.

6. 다음과 같이

- "내부 IP 주소"에 윗단에 있는 장비의 게이트웨이 값을 적어 넣습니다.
 -- 예를 들어서 이 공유기의 위에 다른 공유기A가 있고, 공유기A의 게이트웨이가

123.123.123.1이라면 아래의 그림과 같이 변경을 하시면 됩니다.

- "DHCP 서버 설정"에서 "사용하지 않음"을 선택합니다.

- "변 경"를 클릭합니다.

- "설정저장"를 클릭합니다.

7. 설정저장이 되었으면, 컴퓨터를 종료하고, 공유기 B 의 전원을 끕니다.

8. 공유기 B 의 LAN포트에 랜선(인터넷선 과 컴퓨터들)들을 연결합니다.

(허브로 사용되는 경우 공유기의 WAN포트는 사용을 하지 않습니다)

9. 공유기 B 에 전원을 넣고, 컴퓨터를 켭니다.

10. 설정이 완료되었습니다.
이제 이 공유기B는 공유기가 아닌 허브로 동작을 하게 됩니다.